## Slide 1
水资源论证 · 工程评审汇报
玉泉水库灌区
水资源论证报告
围绕750万m3年申请取水量，讲清联合水源、用水合理性、取退水影响和管理闭环。
750万m3
年申请取水量
17621.55亩
灌区农田面积
P=90%
灌溉设计保证率
建设单位：当阳市惠清水环境治理有限责任公司

## Slide 2
项目总览
联合水源可支撑灌区用水，许可条件必须同步锁定
02
750万m3
年申请取水量
150万m3
年退水量
0.650
规划利用系数
2034年
规划水平年
01
水源结构
玉泉水库本地调蓄与东风三干渠补源共同承担P=90%保证率。
02
用水合理性
作物结构维持现状，取水量主要由中稻灌溉定额和利用系数控制。
03
影响控制
取水影响取决于生态下泄、库容边界和其他用户权益保障。
04
管理条件
计量、台账、监测、渠系管护和引水协议需要形成许可约束。
来源：报告基本情况表、第4—5章、第9章

## Slide 3
汇报结构
九章报告形成“背景—核算—影响—管控—结论”的证据链
03
01
1 总论
任务、依据、等级与范围。
02
2 项目概况
工程边界与取退水方案。
03
3 区域水资源
资源条件与开发现状。
04
4 用水合理性
需水、供水平衡与核定。
05
5 取水水源
联合水源与可靠性。
06
6—7 影响
取水、退水及环境风险。
07
8 管理措施
节约、保护和长效管理。
08
9 结论建议
审批条件与后续工作。
来源：报告目录

## Slide 4
CHAPTER 01
01
总论
明确论证目的、任务、依据、工作等级、范围和水平年。
第 1 章 / 共 9 章
本章保留报告原始证据页，并在后续页面对应表格、图件或原文段落展开。
04

## Slide 5
第1章 总论
论证任务回答“能不能取、取多少、如何管”
05
01
确定分析范围、取水水源论证范
确定分析范围、取水水源论证范围和取退水影响范围。
02
评价区域水资源状况及开发利用
评价区域水资源状况及开发利用现状，分析取用水合理性。
03
分析取水水源可靠性和可行性
分析取水水源可靠性和可行性，评价取退水影响并提出保护措施。
二级
论证工作等级
2024年
现状水平年
2034年
规划水平年
来源：报告1.2

## Slide 6
第1章 总论
分析范围覆盖当阳市，水源范围聚焦坝址以上流域
06
01
分析范围
当阳市行政范围。
02
水源范围
玉泉水库坝址以上流域。
03
影响范围
取水为水库水域，退水为三村灌区。
来源：报告1.4—1.5、附图一

## Slide 7
CHAPTER 02
02
建设项目概况
说明工程服务对象、政策属性、取水工程和农业回归水方案。
第 2 章 / 共 9 章
本章保留报告原始证据页，并在后续页面对应表格、图件或原文段落展开。
07

## Slide 8
第2章 项目概况
项目主要服务三村农业灌溉，并兼顾防洪与生态功能
08
01
玉泉水库位于当阳市
玉泉水库位于当阳市，以农业灌溉为主，兼顾防洪、生态等综合效益。
02
供水范围覆盖子龙村、合意村
供水范围覆盖子龙村、合意村、玉泉村3个行政村。
03
水库灌区农田总面积为1762
水库灌区农田总面积为17621.55亩，主要种植水稻、油菜及蔬菜。
3个
行政村
17621.55亩
农田总面积
农业灌溉
主要供水任务
来源：报告2.1、基本情况表

## Slide 9
第2章 项目概况
取水依托既有闸渠系统，退水属于农业回归水
09
01
取水口位于玉泉水库坝址处节制
取水口位于玉泉水库坝址处节制闸，水源通过既有引水闸和干支渠进入灌区。
02
日最大取水量为7.02万m3
日最大取水量为7.02万m3，年申请取水量为750万m3。
03
农业灌溉回归水按供水量20%
农业灌溉回归水按供水量20%计算，年退水量为150万m3。
0.81m3/s
最大取水流量
7.02万m3
日最大取水量
150万m3
年退水量
来源：报告2.3—2.4

## Slide 10
CHAPTER 03
03
水资源及其开发利用状况
从区域资源禀赋、供水工程、用水结构和总量控制审视项目条件。
第 3 章 / 共 9 章
本章保留报告原始证据页，并在后续页面对应表格、图件或原文段落展开。
10

## Slide 11
第3章 区域背景
玉泉水库位于沮漳河流域玉泉河中游
11
01
流域关系
沮河一级支流玉泉河中游。
02
汇水面积
坝址以上自然汇水面积4.00km2。
03
工程角色
丘岗区农业灌溉调蓄节点。
来源：报告图3.1-1

## Slide 12
第3章 区域背景
2019年和2024年水资源总量处于近十年低位
12
年份 | 年降水量(亿m3) | 地表水(亿m3) | 地下水(亿m3) | 总量(亿m3) | 产水系数 | 产水模数(万m3/km2) | 径流深(mm) | 与上年比较(%) | 与多年平均值比较(%)
2019 | 15.77 | 2.60 | 1.69 | 2.81 | 0.18 | 13.2 | 122.1 | -70.4 | -64.0
2020 | 30.86 | 14.50 | 3.68 | 14.61 | 0.47 | 68.7 | 681.6 | 458.2 | 162.4
2024 | 14.33 | 2.66 | 1.06 | 2.83 | 0.20 | 13.3 | 125.2 | -54.0 | -51.8
01
年际波动
丰枯差异显著，2024年接近近十年低位。
02
工程含义
枯水年更依赖水库调蓄和外调补源。
来源：报告表3.2-1节选

## Slide 13
第3章 区域背景
农业用水占比最高，是节水与配置优化主战场
13
用水类别 | 用水量 亿m3 | 占比
农业用水 | 2.550 | 74.06%
生活用水 | 0.538 | 15.62%
工业用水 | 0.356 | 10.34%
01
农业主导
农业用水占全市用水量近四分之三。
02
管理方向
灌区节水对总量控制最敏感。
来源：报告3.3.2节选

## Slide 14
CHAPTER 04
04
用水合理性分析
围绕作物结构、灌溉定额、供需平衡和节水潜力核定750万m3申请量。
第 4 章 / 共 9 章
本章保留报告原始证据页，并在后续页面对应表格、图件或原文段落展开。
14

## Slide 15
第4章 用水合理性
节水路径覆盖工程、农艺、灌水技术和价格管理
15
01
干支渠采用砼护坡护底
干支渠采用砼护坡护底，末级渠系推广U型渠槽和低压管道。
02
推广畦灌、沟灌、喷灌、微喷
推广畦灌、沟灌、喷灌、微喷、滴灌、水肥一体化以及水稻节水控灌。
03
依托农业水价综合改革
依托农业水价综合改革，实行按方收费和超定额累进加价。
来源：报告4.1.3

## Slide 16
第4章 用水合理性
P=90%条件下，中稻灌溉定额是主要控制项
16
作物 | 50%水文年 | 75%水文年 | 90%水文年
水田（中稻） | 464 | 533 | 584
油菜 | 60 | 87 | 87
小麦 | 37 | 66 | 66
玉米 | 90 | 134 | 134
01
控制作物
中稻P=90%定额显著高于其他作物。
02
核算逻辑
净需水量由种植面积乘以相应定额得到。
来源：报告表4.2-2节选

## Slide 17
第4章 用水合理性
供水平衡显示外调补源是实现保证率的关键
17
01
本地可供水
报告图示本地水源不能独立覆盖750万m3。
02
三干渠补源
外调补源承担主要缺口。
03
调度要求
需按月度缺水过程落实引水协议。
来源：报告供水平衡图

## Slide 18
第4章 用水合理性
全年供水、耗水和退水形成750—600—150万m3闭合关系
18
月份 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 汇总
供水量 | 7.50 | 52.50 | 52.50 | 123.75 | 93.75 | 217.50 | 153.75 | 30.00 | 11.25 | 7.50 | 750.00
耗水量 | 6.00 | 42.00 | 42.00 | 99.00 | 75.00 | 174.00 | 123.00 | 24.00 | 9.00 | 6.00 | 600.00
退水量 | 1.50 | 10.50 | 10.50 | 24.75 | 18.75 | 43.50 | 30.75 | 6.00 | 2.25 | 1.50 | 150.00
01
高峰月份
7月供水量达到217.50万m3。
02
退水口径
退水量按供水量20%估算。
来源：报告规划水平年耗水及退水量表节选

## Slide 19
CHAPTER 05
05
取水水源论证
验证联合水源方案、资料基础、水质、取水口位置及水量水位可靠性。
第 5 章 / 共 9 章
本章保留报告原始证据页，并在后续页面对应表格、图件或原文段落展开。
19

## Slide 20
第5章 取水水源
项目采用玉泉水库与东风三干渠联合水源方案
20
01
玉泉水库长期承担本灌区农业供
玉泉水库长期承担本灌区农业供水，供水目标明确。
02
仅依靠玉泉水库天然来水及现有
仅依靠玉泉水库天然来水及现有库容，不足以完全支撑灌区需求。
03
报告提出由管理单位与三干渠主
报告提出由管理单位与三干渠主管部门正式签订引水协议。
4.00km2
水库集雨面积
180万m3
多年平均径流量
225万m3
正常蓄水位库容
来源：报告5.1、5.2.4

## Slide 21
第5章 取水水源
取水口与坝下渠系衔接紧密，工程路径清晰
21
01
取水口
位于玉泉水库坝址处节制闸。
02
输水路径
衔接既有干支渠进入灌区。
03
运行边界
受库水位、生态流量和补水协议约束。
来源：报告附图三

## Slide 22
CHAPTER 06
06
取水影响论证
分析取水对区域水资源配置、生态下泄、水功能区和其他用户的影响。
第 6 章 / 共 9 章
本章保留报告原始证据页，并在后续页面对应表格、图件或原文段落展开。
22

## Slide 23
第6章 取水影响
取水影响总体可控，但前提是生态下泄和补源计划刚性执行
23
01
在执行三干渠引水协议及年度调
在执行三干渠引水协议及年度调度计划的情况下，项目取水对区域地表水资源及配置方案无显著影响。
02
项目预留生态下泄流量
项目预留生态下泄流量，水库运行库容保持在死库容以上。
03
项目无生产、生活废污水排放
项目无生产、生活废污水排放，不改变现状水域水质本底值。
6.4万m3
死库容下限
生态下泄
优先保障
其他用户
报告未列城镇工业用户
来源：报告第6章

## Slide 24
CHAPTER 07
07
退水影响论证
说明农业回归水的组成、时空规律、受纳路径、水质风险和生态作用。
第 7 章 / 共 9 章
本章保留报告原始证据页，并在后续页面对应表格、图件或原文段落展开。
24

## Slide 25
第7章 退水影响
退水影响范围覆盖子龙、合意和玉泉三村灌区
25
01
退水性质
田间渗漏水和灌溉尾水。
02
退水规模
年退水量150万m3。
03
空间特征
分散进入浅层地下水或周边地表水体。
来源：报告附图四

## Slide 26
第7章 退水影响
退水方案可行，但面源污染控制需要运行期验证
26
01
退水与灌水周期同步
退水与灌水周期同步，7—8月为高峰，非灌溉季基本无退水。
02
土壤吸附、沟渠沉淀和植被拦截
土壤吸附、沟渠沉淀和植被拦截可降低污染负荷。
03
仍需通过化肥农药减量
仍需通过化肥农药减量、生态沟渠和关键断面监测验证环境风险。
来源：报告7.1—7.5

## Slide 27
CHAPTER 08
08
水资源节约、保护及管理措施
将工程节水转化为许可计划、计量监测、运维管护和水环境保护的长期闭环。
第 8 章 / 共 9 章
本章保留报告原始证据页，并在后续页面对应表格、图件或原文段落展开。
27

## Slide 28
第8章 管理措施
管理措施覆盖节水、保护、许可、计量和运维
28
01
推进干支渠及末级渠系防渗整治
推进干支渠及末级渠系防渗整治，推广低压管输和精准灌溉。
02
推广测土配方施肥和生态农业技
推广测土配方施肥和生态农业技术，减少化学肥料用量和农业面源污染。
03
依法办理取水许可
依法办理取水许可，安装标准化计量设施，建立用水台账和数据上报制度。
04
建立水库及渠系专业化管护机制
建立水库及渠系专业化管护机制，开展工程巡查养护。
来源：报告第8章

## Slide 29
CHAPTER 09
09
结论与建议
归纳报告关于用水合理性、水源可靠性和取退水影响的结论，并转化为审批条件。
第 9 章 / 共 9 章
本章保留报告原始证据页，并在后续页面对应表格、图件或原文段落展开。
29

## Slide 30
第9章 结论建议
报告总体认为项目取用水合理、联合水源方案可行
30
01
项目服务于现有农业灌溉
项目服务于现有农业灌溉，规划水平年不以扩大种植规模增加需水。
02
玉泉水库天然来水与东风三干渠
玉泉水库天然来水与东风三干渠补水组成联合水源。
03
落实生态下泄、库水位控制
落实生态下泄、库水位控制、农业面源治理和水质监测后，取水与退水影响总体可控。
750万m3
年申请取水量
联合水源
水库+三干渠
总体可控
取退水影响
来源：报告第9章结论

## Slide 31
建议把五项条件写入许可与后续实施要求
01
统一计算口径
复核设计径流、生态流量、本地可供水量和外调补水量。
02
落实引水协议
明确三干渠月度流量、时段、调度原则和年度总引水量。
03
锁定总量指标
将750万m3取水量纳入年度计划和区域总量统筹。
04
完善监测闭环
覆盖取水、配水、库容、退水和关键水质断面。
05
强化设施管护
推进末级渠系防渗、计量校验和长效运维经费。
请专家审议