## Slide 1
水资源论证 · 原文原图增强版
玉泉水库灌区
水资源论证报告
按报告九章展开，完整呈现主要文字、表格、图件、计算过程与报告结论
67 页
按信息量动态规划
9 章
对应报告正文
Office 2021
原生兼容验收
建设单位：当阳市惠清水环境治理有限责任公司
2026年6月

## Slide 2
项目概览 | 02
项目年申请取水量750万m³，服务三村17621.55亩农田灌溉
750万m³
年申请取水量
17621.55亩
灌区农田面积
P=90%
灌溉设计保证率
150万m³
年退水量
取水水源为玉泉水库与东风三干渠联合水源。
取水口位于玉泉水库坝址处节制闸，退水为分散农业灌溉回归水。
现状水平年为2024年，规划水平年为2034年。
来源：报告基本情况表、2.3、2.4
02

## Slide 3
汇报结构 | 03
九章内容按报告原始顺序完整展开
01
总论
目的、依据、等级与范围
02
项目概况
工程、政策、取退水
03
区域水资源
资源条件与开发利用
04
用水合理性
需水、节水与水量平衡
05
取水水源
联合供水与可靠性
06
取水影响
资源、生态与其他用户
07
退水影响
退水路径、规律与影响
08
管理措施
节约、保护与管理
09
结论建议
结论、问题与建议
来源：报告目录
03

## Slide 4
CHAPTER 01
总论
明确论证目的、工作任务、技术依据、工作等级、水平年和四类空间范围。
04

## Slide 5
第1章 总论 | 05
水资源论证服务于合理取水、水资源保护和取水许可审批
论证目的
贯彻“合理开发、高效利用、优化配置、全面节约和有效保护”的
水资源开发利用方针，加强水资源开发利用管理，实现水资源节约、保护和优化配置。
分析建设项目取水对水资源现状及其他用户的影响，提出补偿和保
护措施，预防取水、退水可能引发的水事纠纷，为水行政主管部门
审批取水许可申请提供科学技术依据。
合理开发
水资源开发利用方针
高效利用
提高水资源利用效率
全面节约
落实节约用水要求
有效保护
控制取退水影响
来源：报告1.2
05

## Slide 6
第1章 总论 | 06
论证任务覆盖范围、合理性、水源、影响和结论建议
主要任务
确定分析范围、取水水源论证范围和取退水影响范围；调查评价区
域水资源状况及开发利用现状；从产业政策、水资源规划、配置与
管理方面分析取用水合理性；分析取水水源可靠性和可行性；分析
取退水影响并提出保护措施和结论建议。
范围确定
分析、水源、取退水影响
合理性
产业政策、规划与配置
可靠性
水源可行性与保障程度
影响分析
资源、生态及其他用户
结论建议
形成论证结论与措施
来源：报告1.2
06

## Slide 7
第1章 总论 | 07
论证依据由许可制度、技术导则、用水定额和区域成果组成
法律制度
《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《建设项目水资源论证管理办法》《取水许
可管理办法》及最严格水资源管理制度。
标准规范
《建设项目水资源论证导则》GB/T35580-2017、《农田灌溉建设项目水资源论证导则》、水
资源供需平衡与水利计算规范、《湖北省农业用水定额》及农田灌溉水质标准。
区域资料
湖北省、宜昌市2024年水资源公报，宜昌市环境质量年报，当阳市国土空间、流域治理及经济社会资料。
来源：报告1.3
07

## Slide 8
第1章 总论 | 08
分类指标最高等级确定本项目论证等级为二级
分类指标
本项目值
一级
二级
三级
评定
灌溉面积
1.76万亩
≥30
30～1
＜1
二级
开发利用程度
24.3%
≥30%
30%～10%
＜10%
二级
灌溉取水流量
0.23m³/s
≥20
20～3
＜3
三级
论证工作等级由各分类指标的最高级别确定。
来源：报告表1.4-1
08

## Slide 9
第1章 总论 | 09
分析范围覆盖当阳市，水源论证聚焦玉泉水库坝址以上流域
现状水平年
2024年
规划水平年
2034年
保证率
农业灌溉P=90%
来源：报告1.4—1.5、附图一
09

## Slide 10
CHAPTER 02
建设项目概况
说明工程服务对象、政策与规划相符性、取水工程参数以及农业回归水方案。
10

## Slide 11
第2章 项目概况 | 11
玉泉水库主要服务三村农业灌溉，并兼顾防洪与生态效益
项目功能
玉泉水库位于当阳市，以农业灌溉为主，兼顾防洪、生态等综合效
益。供水范围覆盖子龙村、合意村、玉泉村等3个行政村，区域内
主要种植水稻、油菜及蔬菜。
服务范围
根据当阳市农业农村局和玉泉水库管理处提供的资料，水库灌区农
田总面积为17621.55亩。
3个行政村
子龙村、合意村、玉泉村
17621.55亩
灌区农田总面积
农业灌溉
水库主要供水任务
防洪、生态
兼顾综合效益
来源：报告2.1
11

## Slide 12
第2章 项目概况 | 12
项目符合粮食安全、农田水利和流域综合治理方向
产业政策
项目属于水资源利用和优化配置的水利建设项目，符合产业结构调整鼓励方向。
区域规划
湖北省和当阳市相关规划强调高标准农田、农业灌溉体系、水资源利用效率和公益性水利设施建设。
水功能管理
取水规模应控制在水库承载范围，执行农业用水定额，采用节水技术并建立动态监测机制。
来源：报告2.2
12

## Slide 13
第2章 项目概况 | 13
取水依托既有坝址节制闸和渠系，不新增复杂取水工程
0.81m³/s
最大取水流量
7.02万m³
日最大取水量
750万m³
年取水量
90%
设计保证率
取水口位于玉泉水库坝址处节制闸。
水源通过既有引水闸和干支渠进入灌区。
来源：报告2.3、基本情况表
13

## Slide 14
第2章 项目概况 | 14
取水影响范围集中于玉泉水库水域及坝下渠系
取水对象
农业灌溉
工程节点
坝址节制闸
主要约束
水位与生态流量
来源：报告2.3、附图三
14

## Slide 15
第2章 项目概况 | 15
退水为分散农业回归水，不设置集中排污口
退水方式
农业灌溉回归水汇入玉泉水库下游农田水系，最终分散进入区域含水层或周边地表水体。
退水规模
类比同地区灌区，回归水量按供水量的20%计，年退水量为150万m³。
水质关注
退水水质主要受灌溉模式和化肥农药施用影响，重点关注COD、氨氮及氮磷面源污染。
来源：报告2.4
15

## Slide 16
CHAPTER 03
水资源及其开发利用状况
从区域地理、水文气象、资源量、供水工程、用水结构和控制指标审视项目条件。
16

## Slide 17
第3章 区域背景 | 17
玉泉水库位于当阳市中西部、沮漳河流域玉泉河中游
来源：报告图3.1-1
17

## Slide 18
第3章 区域背景 | 18
地形与流域条件决定工程调蓄和渠系输配水的重要性
自然地理
当阳市地处鄂西山地向江汉平原过渡地带，地势西北高、东南低，以丘陵和岗地为主，形成“六岗、三平、
一分山”的地貌格局。
流域关系
当阳市主要属沮漳河流域。玉泉水库位于沮河一级支流玉泉河中游，坝址以上自然汇水面积4.00km²。
来源：报告3.1.1—3.1.2
18

## Slide 19
第3章 区域背景 | 19
2024年农业生产规模说明灌溉供水具有明确公共效益
指标
单位
2024年数量
同比
粮食
万吨
47.56
基本持平
棉花
吨
349
+4.18%
油料
万吨
7.22
+3.29%
园林水果
万吨
57.49
+3.92%
蔬菜
万吨
108.5
+2.0%
来源：报告3.1.3、表3.1-1
19

## Slide 20
第3章 区域背景 | 20
降雨总体较丰富，但年内集中、年际波动明显
气象指标
单位
漳河站
沮河站
多年平均降水量
mm
968.9
992.1
多年平均蒸发量
mm
1424.5
1364.5
多年平均气温
℃
15.6
16.4
极端最高气温
℃
40.9
—
降雨集中期
月份
4—10月
约占全年81.7%
来源：报告3.1.4、表3.1-2
20

## Slide 21
第3章 区域背景 | 21
2015—2019年当阳市水资源总量呈周期性波动
年份
年降水量 亿m³
地表水 亿m³
地下水 亿m³
水资源总量 亿m³
2015
20.00
4.59
2.22
4.76
2016
26.15
13.05
2.24
13.23
2017
22.92
8.61
2.39
8.79
2018
23.61
8.77
2.05
8.97
2019
15.77
2.60
1.69
2.81
来源：报告表3.2-1
21

## Slide 22
第3章 区域背景 | 22
2020—2024年水资源总量由14.61亿m³降至2.83亿m³
年份
年降水量 亿m³
地表水 亿m³
地下水 亿m³
水资源总量 亿m³
2020
30.86
14.50
3.68
14.61
2021
18.55
4.65
1.46
4.80
2022
19.86
5.08
1.80
5.26
2023
19.88
5.79
1.82
5.91
2024
14.33
2.66
1.06
2.83
来源：报告表3.2-1
22

## Slide 23
第3章 区域背景 | 23
群利一队断面2024年水质达到地表水Ⅱ类标准
水质现状
玉泉水库坝址以上流域以天然汇水区为主，受工业及生活面源污染
干扰程度较低。根据《2024年宜昌市环境质量年报》，水库下
游群利一队断面水质达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，满足
《农田灌溉水质标准》相关要求。
Ⅱ类
群利一队断面水质类别
2024年
环境质量年报评价年度
GB 3838-2002
地表水环境质量标准
GB 5084-2021
农田灌溉水质标准
来源：报告3.2.2
23

## Slide 24
第3章 区域背景 | 24
当阳市已形成蓄、引、提结合的区域供水工程体系
蓄水工程
现有各类水库128座，总库容5.41亿m³，另有大量塘坝工程。
引水工程
百里长渠、五七长渠以及东风渠二、三干渠和漳河干渠承担农业灌溉与生态补水。
提水工程
现有提水泵站40座，总装机功率4289kW，设计提水流量19.58m³/s。
来源：报告3.3.1
24

## Slide 25
第3章 区域背景 | 25
2024年供水以地表水为主，蓄水工程贡献最大
3.444亿m³
总供水量
3.349亿m³
地表水供水
1.648亿m³
蓄水工程供水
0.980亿m³
引水工程供水
地表水供水占绝对主体。
跨区干渠是枯水期农业补源的重要组成。
来源：报告3.3.1
25

## Slide 26
第3章 区域背景 | 26
当阳市农业用水占比高，亩均和人均用水仍有提升空间
指标
当阳市
宜昌市
湖北省
人均综合用水量
822m³
585m³
583m³
农田灌溉亩均用水量
386m³
357m³
378m³
万元GDP用水量
47.1m³
31.2m³
53.0m³
农业用水占比
74.06%
—
—
来源：报告3.3.2、表3.3-1
26

## Slide 27
第3章 区域背景 | 27
报告识别出开发程度、效率、季节缺水和水质保护四类问题
主要问题
（1）水资源开发利用程度较高；（2）人均、亩均及万元GDP用水效率不均衡，农业仍有节水潜力；（
3）降雨年际和年内分布不均，作物需水高峰易出现季节性缺水；（4）农业面源与养殖污染对区域水源保
护形成压力。
来源：报告3.3.3
27

## Slide 28
第3章 区域背景 | 28
2024年当阳市实际用水总量未超过年度控制指标
35000万m³
2024年用水总量控制指标
34437万m³
2024年实际用水总量
98.39%
控制指标占用比例
100%
现状水功能区水质达标率
报告判断2024年实际用水总量未超过控制指标。
万元工业增加值用水量降幅为54.6%，已达到2025年考核目标。
来源：报告基本情况表、3.4.1
28

## Slide 29
CHAPTER 04
用水合理性分析
展示历史灌溉、节水工程、作物结构与定额、来水频率、联合调度、耗退水和用水核
定。
29

## Slide 30
第4章 用水合理性 | 30
2024枯水年毛灌溉用水量显著高于平水年份
年度
年降雨量
丰枯等级
净需水量
毛用水量
2023
800.5mm
平水年
458.16万m³
810.90万m³
2024
542.0mm
枯水年
508.34万m³
901.31万m³
2025
820.0mm
平水年
466.09万m³
817.70万m³
来源：报告表4.1-1
30

## Slide 31
第4章 用水合理性 | 31
既有渠系改造和信息化设施构成节水与调度基础
工程建设情况
湖北省当阳市2018年农业水价综合改革项目已实施渠道整治、
节制闸和剅闸改造、量水设施建设，并对东风三干渠和玉泉渠实行
闸门远程智能控制。
1480m
T200灌排渠整治长度
660m
浆砌石护砌长度
2座、7处
节制闸与剅闸改造
4处
新建量水堰
25处
精准计量与信息化设施
来源：报告4.1.2
31

## Slide 32
第4章 用水合理性 | 32
节水措施覆盖渠系防渗、分类灌溉、水肥一体化与价格管理
工程节水
干支渠采用砼护坡护底，末级渠系推广U型渠槽和低压管道，减少传统土渠渗漏与蒸发。
农业技术
推广畦灌、沟灌、喷灌、微喷、滴灌、水肥一体化以及水稻“薄、浅、湿、晒”控灌。
管理节水
依托农业水价综合改革，实行按方收费、超定额累进加价，结合墒情和作物生育期科学配水。
来源：报告4.1.3
32

## Slide 33
第4章 用水合理性 | 33
规划水平年维持现状作物种植结构与规模不变
作物
现状水平年复种指数
规划水平年复种指数
规划说明
中稻
0.684
0.684
种植规模保持不变
油菜
0.578
0.578
种植规模保持不变
小麦
0.481
0.481
种植规模保持不变
玉米
0.019
0.019
种植规模保持不变
来源：报告4.2.1、表4.2-1
33

## Slide 34
第4章 用水合理性 | 34
P=90%条件下，中稻灌溉定额为主要控制项
作物
P=50%
P=75%
P=90%
单位
中稻
464
533
584
m³/亩·年
油菜
60
87
87
m³/亩·年
小麦
37
66
66
m³/亩·年
玉米
90
134
134
m³/亩·年
来源：报告表4.2-2
34

## Slide 35
第4章 用水合理性 | 35
灌溉需水量依据作物面积、灌溉定额和利用系数计算
计算方法
各作物净灌溉需水量由种植面积乘以相应水文年灌溉定额得到；总
净灌溉需水量除以灌溉水有效利用系数，得到渠首毛灌溉需水量。
规划参数
报告采用2024年现状灌溉水利用系数，并结合灌区续建配套与
节水改造，将2034年规划水平年灌溉水利用系数确定为0.6
50。
17621.55亩
灌区农田总面积
P=90%
灌溉设计保证率
2034年
规划水平年
0.650
规划灌溉水利用系数
来源：报告4.2.1、表4.2-3
35

## Slide 36
第4章 用水合理性 | 36
来水频率分析采用经验点据与理论频率曲线
设计情景
P=50%、75%、90%
参证资料
2007—2025逐月雨量
用途
推算设计径流量
来源：报告4.2.2原图
36

## Slide 37
第4章 用水合理性 | 37
可供水量必须先扣除下游生态流量
生态流量原文
报告采用Tennant法计算下游生态流量，生态流量不小于多年平均径流量的10%。
可供水量
不同保证率下的可供水量，由设计径流量扣除生态流量后确定；项目缺水量为750万m³申请取水量与水
库净可供水量之差。
来源：报告4.2.2
37

## Slide 38
第4章 用水合理性 | 38
供水平衡图（一）：本地可供水60.59万m³，三干渠引水689.4
1万m³
来源：报告供水平衡原图
38

## Slide 39
第4章 用水合理性 | 39
供水平衡图（二）：本地可供水94.57万m³，三干渠引水655.4
3万m³
来源：报告供水平衡原图
39

## Slide 40
第4章 用水合理性 | 40
报告正文及图件分别出现两组P=90%供水平衡参数
60.59万m³
第一组本地可供水量
689.41万m³
第一组三干渠引水量
94.57万m³
第二组本地可供水量
655.43万m³
第二组三干渠引水量
报告4.2.2中分别列示P=90%可供水量60.59万m³和94.57万m³。
报告相应列示三干渠引水量689.41万m³和655.43万m³。
来源：报告4.2.2、5.2.4及供水平衡原图
40

## Slide 41
第4章 用水合理性 | 41
全年灌溉供水集中于5—8月，7月达到217.50万m³
月份
供水量
耗水量
退水量
2月
7.50
6.00
1.50
3月
52.50
42.00
10.50
4月
52.50
42.00
10.50
5月
123.75
99.00
24.75
6月
93.75
75.00
18.75
7月
217.50
174.00
43.50
来源：报告月度耗水及退水量表（上半表）
41

## Slide 42
第4章 用水合理性 | 42
8—11月供水逐步回落，全年供水、耗水和退水闭合
月份
供水量
耗水量
退水量
8月
153.75
123.00
30.75
9月
30.00
24.00
6.00
10月
11.25
9.00
2.25
11月
7.50
6.00
1.50
全年
750.00
600.00
150.00
来源：报告月度耗水及退水量表（下半表）
42

## Slide 43
第4章 用水合理性 | 43
报告按20%回归水比例核定耗水量与退水量
750万m³
年申请取水量
20%
灌溉回归水比例
150万m³
年退水量
600万m³
年农业灌溉耗水量
退水以灌溉回归水形式补给当地地下水或重新进入地表水体。
各月耗水量和退水量见报告规划水平年耗水量及退水量表。
来源：报告4.2.3、表4.2-7
43

## Slide 44
第4章 用水合理性 | 44
规划利用系数0.650高于现有对标值，但需要持续改造支撑
0.528
湖北省平均
0.547
长江流域平均
0.580
全国平均
0.650
规划目标
渠道淤积、衬砌不足、建筑物老化和监测薄弱仍是节水约束。
应将末级渠系、防渗、设备维护和计量数据纳入长期管理。
来源：报告4.3
44

## Slide 45
第4章 用水合理性 | 45
报告核定取水量、耗水量与退水量
核定事项
报告核定结果
报告说明
农业灌溉需水
规划水平年P=90%
维持现状作物结构与规模
年申请取水量
750.00万m³
玉泉水库与东风三干渠联合保障
年农业耗水量
600.00万m³
扣除灌溉回归水后核定
年退水量
150.00万m³
按灌溉水量20%核算
综合结论
申请取水量合理
符合用水总量和效率控制要求
来源：报告4.4
45

## Slide 46
CHAPTER 05
取水水源论证
验证联合水源方案、资料方法、来水补源、水质、取水口位置及水量水位可靠性。
46

## Slide 47
第5章 取水水源 | 47
项目采用东风三干渠与玉泉水库联合水源方案
水源方案
项目以东风三干渠和玉泉水库作为联合水源。玉泉水库长期承担本
灌区农业供水，供水目标明确；结合东风三干渠引水补充，符合灌
区实际情况和历史用水习惯，报告未另行提出其他水源方案。
玉泉水库
本地调蓄水源
东风三干渠
外调补充水源
农业灌溉
联合水源供水用途
既有渠系
取水输水工程基础
来源：报告5.1
47

## Slide 48
第5章 取水水源 | 48
可靠性论证采用降雨序列和水库工程特性资料
参证资料
玉泉水库流域内没有水文站，报告采用距水库约11km的当阳市
防办2007—2025年历年逐月雨量资料作为参证。
工程资料
水库工程特性采用2022年《玉泉水库除险加固工程初步设计报
告》成果。
4.00km²
水库集雨面积
180.00万m³
多年平均径流量
994.6mm
多年平均降雨量
225万m³
正常蓄水位库容
6.4万m³
死库容
来源：报告5.2.3
48

## Slide 49
第5章 取水水源 | 49
取水水源论证范围为玉泉水库坝址以上流域
来源：报告附图二
49

## Slide 50
第5章 取水水源 | 50
东风三干渠补水通过引水协议落实具体调度指标
补水必要性
仅依靠玉泉水库自身天然来水及现有库容，不足以完全支撑灌区灌
溉用水需求，项目规划由东风三干渠向玉泉水库引水补源。
协议内容
报告提出由水库管理单位与三干渠主管部门正式签订引水协议，结
合灌区实际缺水过程明确关键指标。
引水流量
协议明确内容
引水时段
协议明确内容
调度原则
协议明确内容
年度总引水量
协议明确内容
来源：报告5.2.4
50

## Slide 51
第5章 取水水源 | 51
取水口与坝下渠系衔接紧密，工程路径清晰
来源：报告附图三
51

## Slide 52
第5章 取水水源 | 52
联合水源水质满足农业灌溉要求
水库水质
坝址以上主要为天然汇水区，群利一队断面2024年达到地表水Ⅱ类标准。
干渠水质
东风三干渠作为区域骨干农业供水通道，水体更新较快并实施渠道管护。
评价
报告综合判断联合水源满足农田灌溉水质标准，长期取用不会对土壤和作物产生明显不利影响。
来源：报告5.2.6
52

## Slide 53
第5章 取水水源 | 53
可靠性由水量、水质和水位运行三个方面构成
6.4万m³
死库容下限
225万m³
正常蓄水位库容
248.48万m³
设计洪水位库容
7—8月
重点调度期
水量可靠依赖三干渠补源按月兑现。
水位运行必须同时守住死库容和防洪库容边界。
远程闸控与精准计量为精细调度提供工程基础。
来源：报告5.2.7—5.2.8
53

## Slide 54
CHAPTER 06
取水影响论证
分析取水对区域水资源配置、生态下泄、水功能区和其他用水户的影响。
54

## Slide 55
第6章 取水影响 | 55
报告从水资源配置、水生态、水功能区和其他用户分析取水影响
区域水资源配置
报告认为，在执行三干渠引水协议及年度调度计划的情况下，项目取水对区域地表水资源及配置方案无显著
影响。
水生态与水功能区
项目预留生态下泄流量，水库运行库容保持在死库容以上；项目无生产、生活废污水排放，不改变现状水域
水质本底值。
其他用水户
玉泉水库除灌溉和下游河道生态用水外，无城镇生活、工业生产等其他用水户。
来源：报告第6章
55

## Slide 56
CHAPTER 07
退水影响论证
说明农业回归水的组成、时空规律、受纳路径、水质风险和生态作用。
56

## Slide 57
第7章 退水影响 | 57
退水影响范围覆盖子龙、合意和玉泉三村灌区
来源：报告附图四
57

## Slide 58
第7章 退水影响 | 58
退水呈季节性、间歇性和分散性，不具备集中排放特征
组成与规模
退水仅为田间渗漏水和灌溉尾水，年退水量150万m³，不设置集中排污口。
时间规律
退水与灌水周期同步，7—8月为高峰，非灌溉季基本无退水。
空间规律
通过田间沟渠、坡面漫流和土壤下渗，多散点进入浅层地下水或周边地表水体。
来源：报告7.1
58

## Slide 59
第7章 退水影响 | 59
退水方案可行，但面源污染控制不能只依赖自然净化
20%
回归水系数
150万m³
年退水量
7—8月
退水峰值期
TN/TP/COD
重点关注指标
土壤吸附、沟渠沉淀和植被拦截可降低污染负荷。
仍需通过化肥农药减量、生态沟渠和关键断面监测验证环境风险。
来源：报告7.2—7.5
59

## Slide 60
CHAPTER 08
水资源节约、保护及管理措施
将工程节水转化为许可计划、计量监测、运维管护和水环境保护的长期闭环。
60

## Slide 61
第8章 管理措施 | 61
节约措施聚焦输水损失与田间用水效率
渠系工程
推进干支渠及末级渠系防渗整治，推广低压管输，减少渠道渗漏与输水损失。
田间技术
推广喷微灌、水肥一体化、精准灌溉和水稻节水控灌，提高水分生产率。
计量基础
完善取水口、干支渠控制节点和用水单元计量设施，为计划用水和节水评价提供数据。
来源：报告8.1
61

## Slide 62
第8章 管理措施 | 62
保护措施包括农业投入减量、水资源监管和公众参与
农业面源控制
推广水肥一体化、测土配方施肥和生态农业技术，科学用肥，减少化学肥料用量和农业面源污染。
水资源保护监管
强化法律法规确立的水资源保护制度，建立协商、协调和联防机制，将保护目标纳入相关考核体系。
社会监督
宣传水资源保护法律法规和制度，依法保障公众知情权，拓宽公众参与和舆论监督渠道。
来源：报告8.2
62

## Slide 63
第8章 管理措施 | 63
管理措施覆盖取水许可、计量监测、工程运维和水环境保护
许可与计划用水
依法办理取水许可手续，按照批复规模、期限和用途取水，并结合作物周期和雨情墒情制定月度、季度及年
度用水计划。
计量与水平衡
在取水口安装标准化计量设施，建立用水台账和数据上报制度，定期校验设备、开展灌区水平衡测试。
运维与环境管理
建立水库及渠系专业化管护机制，开展工程巡查养护，并持续防控农业面源污染。
来源：报告8.3
63

## Slide 64
CHAPTER 09
结论与建议
归纳报告关于用水合理性、水源可靠性和取退水影响的结论，并转化为审批与运行要
求。
64

## Slide 65
第9章 结论建议 | 65
报告总体认为项目取用水合理、联合水源方案可行
用水合理性
项目服务于现有农业灌溉，规划水平年不以扩大种植规模增加需水，并以节水改造和用水定额控制取水。
水源可靠性
玉泉水库天然来水与东风三干渠补水组成联合水源，在落实补水协议和调度计划后可保障设计供水。
影响判断
落实生态下泄、库水位控制、农业面源治理和水质监测后，取水与退水影响总体可控。
来源：报告第9章结论
65

## Slide 66
第9章 结论建议 | 66
报告提出取水、退水影响补救与补偿措施
取水影响补救
严格保障生态下泄流量，优化水库与东风三干渠引蓄联合调度方案，并依托闸门远程控制和精准计量设施提
升节水效能。
退水影响补救
推进化肥农药减量增效，利用灌排渠系和田间沟渠开展自然净化与生态拦截，降低农业面源污染负荷。
监测与管理
建立覆盖取水、配水和主要退水环节的动态监控网络，定期开展关键点位水质监测。
来源：报告9.1取水和退水影响补救与补偿措施
66

## Slide 67
第9章 结论建议 | 67
报告建议深化信息化管理并加强末级渠系长效管护
信息化与智能化管理
充分利用已建成的闸门远程智能控制系统及精准计量设施，构建灌
区水资源动态监控与智慧调度平台，实现取水、输水、配水全过程
数字化管理，积累长序列监测数据并优化联合调度。
末级渠系与设施管护
稳步推进田间末级渠系防渗改造与量测水设施配套，推广喷灌、微
灌等高效节水技术，建立基层管护机制，落实信息化设备及水工建
筑物的定期检修和日常保养。
全过程
取水、输水、配水数字化管理
长序列数据
优化水库与干渠联合调度
末级渠系
防渗与量测水设施配套
长效管护
定期检修与日常保养
来源：报告9.2
67